## Slide 1: Граффити, дипинти, стампати: знаки и надписи на керамике, технологический аспект.
Презентация для совместного семинара НУГ «Семитская эпиграфика в цифровую эпоху» и НУГ «Керамическая лаборатория»
5 марта 2024, 18.00, ауд. Л-109
5 марта, 18.00, аудитория Л-109
Митрохина К.Л.

## Slide 2
Notes: Р.Р. 575-550 до н.э., 10х7, Лувр

## Slide 3
Caponago, Monza-e-Brianza 7+
Notes: Плюс вызревание

## Slide 4
Шамот (chamotte) – молотая обожженная глина, добавляемая в массу для:
- армирования, уменьшения усадки при сушке и обжиге. Это дает возможность делать большие толстостенные сосуды, работы с деталями разной толщины. Шамотная штукатурка на печах меньше трескается, посуда из шамотной глины устойчивее к термоудару (к открытому огню). Шамотные изделия устойчивее к перепадам температуры, поэтому они предпочтительней для уличных объектов.
Notes: шамот

## Slide 5
Notes: Сюда надо тот с машинкой.

## Slide 6
Ксар Айт-Бен-Хадду (Марокко)
Notes: С 11 в., на караванном пути

## Slide 7
СОСТОЯНИЯ ГЛИНЫ: ВЛАЖНОЕ
Пластична.
Можно формовать изделие.
Можно соединять детали изделия.
Можно делать налепной орнамент.
Можно делать оттиски штампов/клейм
Можно наносить ангобы и краски.
Можно наносить вдавленный орнамент
Можно, хотя не вполне удобно,
наносить надписи (не клинопись)
Глина сохраняет следы движения инструмента

## Slide 9
Влажная глина: разница в точечном вертикальном и смещающемся горизонтальном воздействии инструмента

## Slide 11
По влажной глине, можно, но неудобно рисовать округлые штрихи и чертить – поэтому клинопись сформировалась так, чтобы давящее движение стилоса было перпендикулярным. Клинопись – это вдавленный орнамент.
Notes: https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/01/21/10/1611248018189570752.gif

## Slide 12
Хорошо получается нанесение орнамента прокатыванием инструмента: давление остается вертикальным, и влажная глина не смешается

## Slide 13: штампы, печати, клейма
ШТАМП
Такое же перпендикулярное давление инструмента мы видим при нанесении штампованного орнамента, ремесленных и других знаков, печатей и клейм.
Notes: Урук, 3100 до. Marie-Lan Nguyen (2006), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=514757

## Slide 15
СОСТОЯНИЯ ГЛИНЫ: КОЖЕТВЕРДОЕ (остаточная влажность, новые свойства, ограничения и возможности)
Непластична.
Нельзя формовать изделие.
Не стоит соединять детали изделия.
Не стоит делать налепной орнамент.
Можно делать прорезной орнамент, подрезать изделие.
Можно лощить.
Можно писать курсивом, делать округлые линии.
Можно наносить ангобы и краски
Глина лощится до блеска, хорошо режется, можно рисовать, писать курсивом, ангобировать, делать сграффито, наносить граффити

## Slide 16
ЛОЩЕНИЕ на «мегарской чаше», этрусском буккеро, фигурном сосуде

## Slide 18
Изделие покрыто цветным ангобом, по нему процарапывается/вырезается орнамент или иная композиция (сграффито).
Эти приемы используются на глине в кожетвердом состоянии.

## Slide 19
Узкогорлая светлоглиняная амфора гераклейского производства, тип Д
3 в.н.э. (из собрания музея Танаис):
ДИПИНТО
Во влажном состоянии изделия наносить надписи и рисунки не вполне технологично: ангоб или краска будут долго сохнуть, «мазатья» при прикосновении, перемещении и т.д.
В кожетвердом состоянии эти неудобства уменьшаются, но ангоб или краска долго высыхает, «мажется» при прикосновении, при нанесении другого мазка
Поэтому роспись, знаки и надписи, как правило, наносят по высохшей глине. Что до дипинти на амфорах – они наносились на обожженное изделие.

## Slide 20
СОСТОЯНИЯ ГЛИНЫ: ПРОСОХШЕЕ
Непластична, нельзя формовать, делать налепы, оттиски штампов, вдавленный орнамент.
Можно шлифовать и «шкурить» .
Можно (удобно) расписывать: наносить ангобы и краски.
Можно процарапывать знаки, надписи, рисунки - но с бОльшим трудом (и они часто имеют характерный вид).
Глина сухая, изделие становится более хрупким и «усаживается»,хорошо впитывает воду. На этой стадии изделие шлифуют абразивом и замывают.

## Slide 21
Процарапанные по высохшему сырцовому кирпичу граффити
(Муссаварат эс-Суфра, Судан)
Видны с усилием проведенные линии, неровные, неточные.
Notes: Мероэ 2016 https://www.archaeologie.hu-berlin.de/de/personal/kleinitz/projects-and-fieldwork

## Slide 22
Для сравнения: миски из мастерской Оттоманского периода, Тимишоара (Румыния).
Точность и профессиональность орнамента позволяет предположить, что он прорезался по кожетвердой (остаточно-влажной) поверхности.
Notes: Тимишоара оттоманская

## Slide 24
Notes: каминос

## Slide 25
СОСТОЯНИЯ ГЛИНЫ: ОБОЖЖЕННАЯ (керамика)
Можно: шлифовать (низкотемпературные обжиги), процарапывать, сверлить, покрывать глазурями, делать надписи красками
(в т.ч. выгораемыми - требования к краскам ниже)

## Slide 26
ПОСЛЕ ОБЖИГА
Дипинти и граффити на готовых изделий:
Использование и переиспользование
Примеры ситуаций: товарные знаки на амфорах, посвятительные надписи на готовых сосудах, остраконы, послания и т.д.
Notes: 482 ВС, Акрополь.

## Slide 27
Спасибо за внимание